Работник загива, затиснат от метален резервоар

- Обстоятелства:

На територията на действащо предприятие е предвидено изграждането на рулонен резервоар с голяма вместимост. Работата е възложена на външно монтажно предприятие. Технологията на изграждане предвижда доставка на цилиндричното тяло на резервоара и двете дъна. Цилиндричното тяло е доставено под формата на рулон, с диаметър, приблизителен на диаметъра на резервоара - около 3 метра, дължина около 4 метра и тегло около 9 тона. Рулонът е пристегнат на три места с метални шини за предпазване от саморазгъване по време на транспортиране. За да се изгради резервоарът, рулонът  е трябвало да се разтовари, да се освободи от шините, след което да се изпълни надлъжен заваръчен шев, като по този начин се оформи цилиндричното тяло на резервоара. Работещи от монтажното предприятие разтоварват вързания с  шини рулон, поставят го на терена, близо до вече готовия фундамент, укрепват го срещу самопридвижване с дървени греди в двете посоки. Единият от работещите, с помощта на стълба, започва рязане на шините, които са се намирали в двата края и средата на цилиндъра. Работникът е започнал рязането на шините в следната  последователност – единия край, средата и другия край. Достигайки последната шина, той започва рязането като се качва на самия рулон, а не с помощта на стълбата. Рулонът е започнал бавно да се самопридвижва в следствие, на което работникът, намиращ се върху него, пада и бива премазан.

- Причини за злополуката, нарушени нормативни актове и лица, допуснали нарушения:

Нарушения, допуснати от работодателя:

- Работодателят е допуснал използване на временни подпори за укрепване на метален рулон, които не са оразмерени така, че да издържат действащото върху тях натоварване, в следствие на което рулонът се е самопридвижил, в нарушение на чл. 55 от Наредба №2 СМР.

- Работодателят е допуснал извършване на монтажни работи по рулонен резервоар без да са предвидени никакви мерки за намаляване на риска и действия при саморазвиване/самопридвижване на металното руло, нарушена т. 3.1.1 и 3.1.2 от Приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №2 СМР.

- Работодателят не е осигурил ефективен контрол за извършване на работа без риск за здравето и по безопасен начин, нарушен чл. 16, ал. 1, т. 6 от ЗЗБУТ.

- Предприети мерки:

- За отстраняване на констатираните нарушения, посочени в т. 1 и т. 2 от раздел II, на работодателя са съставени АУАН-и.

- Спрени са дейностите по монтаж на рулонен резервоар.

- Дадени  са предписания за всяко констатирано нарушение.