Работник загива от пропадане на платформен подемник

- Обстоятелства

На строителен обект се извършва почистване на строителен подемник, монтиран по фасадата към вътрешния двор на сградата.  Същият е трябвало да бъде подготвен за демонтаж от работещи на външна фирма. Съоръжението е позволявало  управлението му да се извършва и от самата платформа, но само в определени случаи /персоналът, който участва в монтажа и демонтажа/. Служители на фирмата, на длъжност „снабдител, доставчик” и на длъжност „зидар”, за да почистят и изпробват подемника, се качват на платформата и се издигат до пети – шести  етаж, като при спускането тя пропада с тях. От удара в земята намиращите се на нея работници получават тежки травми, в следствие на които единият работник умира по-късно в болнично заведение.

От представените по-късно документи е видно, че на съоръжението е извършван преглед последно през 2007 г., когато е било монтирано и експлоатирано на друг строителен обект. За подемника конструктивно е предвидена система за аварийно спиране, която по време на инцидента не е задействала. Според инструкция на производителя функционалността на системата следва да се проверява веднъж на 6 месеца.

- Причини за злополуката, нарушени нормативни актове и лица, допуснали нарушения:

Нарушения, допуснати от работодателя:

- Работодателят е допуснал повдигане на хора с работно оборудване (товарна платформа), което съгласно упътване за работа не е предназначено за тази цел, в нарушение на чл. 206б, ал. 1 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г.

- Строителят не е осигурил картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на товарна платформа, в нарушение на чл. 16, т. 1, буква „ж” от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр.37/04г./.

- Строителят не е осигурил провеждане на ежедневен инструктаж по безопасна работа при почистване и изпробване на товарна платформа на двамата работещи, в нарушение на чл. 16, т. 1, буква „е” от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр.37/04г./.

- Строителят не е маркирал и оградил площадката под работния обхват на платформата за ограничаване на достъпа на хора и машини, в нарушение на чл. 97, ал. 1 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр.37/04г./.

- Работодателят не е определил с писмена заповед работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска “трудова злополука” /след консултации със службата по трудова медицина и с групата по условия на труд/, в нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” /ДВ бр.15/06 г./

- Предприети мерки:

- За отстраняване на констатираното нарушение, посочено в  т. 1 от раздел II на работодателя е съставен АУАН.

- Дадени  са предписания за всяко констатирано нарушение.