Работник ударен от товара на кран

- Обстоятелства

Организатор производство в цех „метални изделия“ възлага на работници работа по разглобяване и преместване на заваръчната установка за челно електродъгово заваряване от един цех в друг. Пренасянето е трябвало да се осъществи на отделни части, които да се закачат само за ушите за пренасяне /монтирани на самата машина/, за да не се окривят гредите и рейките. Навън, до порталната врата на помещението, разглобена част от машината е повдигната посредством кран козлови едногредов, 8т., който се намира в близост до халето. Захващането на товара е станало, чрез два верижни сапана, закачени от на куката на крана, а от другата страна – на две места на машината, на които са монтирани ушите за повдигане. При повдигане на товара на около 50см. от земята, работник забелязва, че върху повдигнатия товар, в горната му част, е останала картонена кутия с болтове. Той стъпва върху повдигнатия товар, за да вземе кутията. В този момент центърът на тежестта на товара се измества, металната конструкция губи равновесие и се завърта, удря работника и той пада на земята, като се озовава под товара, но не е затиснат от него. Работникът е починал вследствие на получените травми от удара на металната конструкция.

Пострадалият работник е назначен на трудов договор и преминал курс за обучение по безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

- Причини за злополуката, нарушени нормативните актове и лица допуснали нарушения:

Нарушения допуснати от работодателя:

      - Допуснал е присъствието на хора в зоната на възможно падане на товара при преместване на част от заваръчна установка, посредством кран, в нарушение на чл.4, ал.1, т.1 във връзка с чл.19, т.1 от Наредба №12 за осигуряване на ЗБУТ при извършване на товарно-разтоварни работи).

      - Допуснал е използване на неизправни товарозахващащи приспособления, куки за окачване, без устройство против самооткачане на товара, в нарушение на чл.206, ал.2, т.3 във връзка с чл.2 от Наредба №7.

      - Допуснал е работещ да се намира върху конструкцията по време на преместването и с кран, в нарушение на т.1.10.2. от Приложение №4 към чл.2, ал.2 от Наредба №2 СМР.

- Предприети мерки:

За отстраняване на констатираните нарушения посочени в т.2,  на работодателя са  дадени предписания и съставен АУАН за нарушението, посочено в т.1.