ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ В ИЗКОП

Настоящият материал е подготвен по информация от интернет страница: http://www.euroverbau.com/trench-boxes-excavation.html

# Text boxes

1.Крепежният модул е предварително сглобен на терена, като ширината му съответства с ширината на траншеята.

2.Ширината на крепежният модул може да се коригира чрез разпонките.

3.Крепежният модул се спуска в траншеята.

1. Изкопава се участък от траншеята  с дължина малко по-голяма от дължината на предвидения крепежен модул на дълбочина не по-голяма от 1.5 м.

2. Багерът е позициониран успоредно на оста на траншеята.

1.Продължава изкопаването на земна маса, като дълбочината на изкопа не бива да се увеличава с повече от 0.5м.

2.Кофата на багера работи между разпонките.

1. С помощта на кофата на багера крепежния модул се набива в изкопа, до като опре до дъното му.

2. Набиването се извършва последователно от едната и от другата страна на крепежния модул.

1. Крепежният модул е опрял с двете страни дъното на изкопа.

1. Копаенето през разпонките продължава, като отново дълбочината на изкопа не бива да се увеличава с повече от 0.5м.

1. Отново се набиват двете страни на крепежният модул.

2. Копаенето през разпонките с дълбочина не повече от 0.5м. и набиването на крепежния модул продължава до достигане на проектната дълбочина на траншеята.

3. Пространството между стената на крепежния модул и стената на траншеята се засипва със земна маса до достигане ниво терен.

4. Изкопът се укрепва по дължина с необходимия брой крепежни модули.

5. Дължината на укрепеният участък е малко по-голяма от дължината на тръбата, която предстои да бъде положена в траншеята.

1. Работещи влизат в укрепения изкоп, подравняват дъното му, осигуряват предвидения проектен наклон и подготвят леглото на тръбата, като покриват дъното на изкопа например с пясък или мека пръст.

2. Предвидената за полагане тръба се спуска в изкопа, като се промушва под разпонките. Подаването на тръбата става от изкопан съседен неукрепен участък, като тя се премества по дължината на траншеята.

3. Полагането на тръба в следващ участък става след повтаряне на всички, описани по-горе, стъпки.